|  |  | УТВЕРЖДЕНО: Генеральный директор ООО «Газпром СПГ Технологии» ________________ И.Н. Кожевников «____»___________________2022 год |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА Технологический комплекс автотранспортного предприятия Первого и Второго этапа

(наименование объекта и код)

СОГЛАСОВАНО:

| Главный инженер |  | К.М. Ситников |
| --- | --- | --- |

ООО «Газпром СПГ технологии»

- Общие сведения

В рамках реализации планов по вводу объекта в эксплуатацию до 01.07.2022 г, необходимо провести ряд технических мероприятий на Объекте:

1.Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Первый этап» и

Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Второй этап»

(наименование объекта и код)

Расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезнёвское сельское поселение, трасса Скандинавия, 194 км., кадастровый номер объекта первого этапа № 47:01:1022001:932, кадастровый номер объекта второго этапа №  47:01:1022001:834, кадастровый номер: 47:01:1022001:933.

Ввод в эксплуатацию Объекта включает в себя мероприятия по восстановлению работоспособности резервуаров (пожарных и жидко-моторного топлива), ремонту электрооборудования и кабельных трасс, обновлению программного обеспечения и проведению калибровки ТРК, установке кассовых аппаратов и пр., замене пожарной сигнализации, замене узлов учета сбрасываемых сточных вод, проведению ТО оборудования, ремонту кровли зданий и сооружений, ремонту фундаментов (при необходимости), замене станции быстрой зарядки автомобилей, проведению пуско-наладочных работ.

2. Принятые сокращения

              - МАЗС – многотопливная автозаправочная станция;

              - СПГ – сжиженный природный газ;

              - СУГ – сжиженный углеводородный газ;

              - ТЗ – техническое задание;

              - Объект – объект технического обследования, указанный в п. 1 настоящего ТЗ.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общие положения и требования |
| 1.1 | Основные условия исполнения обязательств по Договору | Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по вводу в эксплуатацию Объекта. |
| 1.2 | Условия оплаты | В соответствие с Договором. |
| 1.3 | Срок оказания Услуг | В соответствии с Календарным планом к Договору. |
| 1.4 | Наименование организации Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ Технологии». |
| 1.5 | Наименование организации Исполнителя | Определяется по результатам проведения конкурентных закупочных процедур |
| 1.6 | Назначение Объекта | Объект предназначен для заправки жидким топливом всех типов грузовых и легковых автомобилей, а также оказанию услуг и продаже сопутствующих товаров. |
| 1.7 | Цели работ | Ввод в эксплуатацию Технологического комплекса автотранспортного предприятия |
| 1.8 | Состав Объекта | Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Первый этап проектирования: - Площадь ЗУ – 21340,0 м2; - Количество зданий и сооружений – 2 шт; - Общая площадь застройки – 225,09 м2; - Общая площадь зданий – 168,74 м2; , в том числе: Перечень зданий: Здание операторной автозаправочной станции: - общая площадь застройки здания- 161,3 м2; - общая площадь – 139,1 м2; - строительный объём – 480,0 м3; - номинальная мощность – 252 кВа; - количество этажей – 1; - количество зданий – 1 шт; 2. Здание ДЭС, объект генерации электроэнергии: - общая площадь застройки здания- 44,2 м2; - общая площадь – 42,5, м2; - строительный объём – 115,0 м3; - номинальная мощность – 252 кВа; - количество этажей – 1; - количество зданий – 1 шт; Перечень сооружений: Навес, общей площадью – 164,5 м2, количество – 1 шт; Четырехтопливная топливораздаточная колонка, в количестве – 2 шт; Однотопливная топливораздаточная колонка, в количестве – 1 шт; Топливораздаточный аттелит, в количестве – 1 шт; Резервуары жидкого моторного топлива, односекционные, подземного исполнения, (V= 50 м3) – 3 шт; Резервуары жидкого моторного топлива, двухсекционные, подземного исполнения, (V= 50 м3) – 1 шт; Стойка деаэрации, общая площадь застройки 1,2 м2, высота – 5 м, количество – 1 шт; Информационная стелла, высота – 8,1 м, количество – 1 шт; Пост подкачки шин – 1 шт; Площадка слива топлива с резервуаром для сбора аварийных пролива топлива с автоцистерн, (V= 25 м3), подземного исполнения, в количестве – 1 шт; Резервуар аварийного запаса воды (пожарный), подземного исполнения, (V= 50 м3), в количестве – 4 шт; Резервуар временного запаса воды, (V= 3 м3), подземного исполнения, в количестве – 1 шт; Флагшток с тремя металлическими стойками – 1 шт; Очистные сооружения замазученных стоков, производительностью до 10 л/сек. совместно с канализационной насосной станцией, в количестве – 1 шт; Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, производительностью – 1,6 м3/сут, в количестве – 1 шт; Ёмкость слива дизельного топлива с ДЭС, (V= 3 м3), в количестве – 1 шт; Второй этап проектирования: - Площадь земельного участка (далее-ЗУ) – 42353,0 м2; в том числе 21353 м2, 21000 м2. - Площадь ЗУ в границах проектирования – 38 272,0 м2, в том числе 16 062,2 м2, 17937,92 м2. - Площадь застройки наземных зданий – 1855,0 м2, площадь застройки подземных зданий – 384,0 м2, - Количество зданий и сооружений – 12 шт. (зданий – 3 шт., сооружений – 9 шт), - Общая площадь зданий – 1866,8 м2; - Общий строительный объем зданий – 10896,5 м3, в том числе: Перечень зданий: 1. Здание энергоцентра: - общий строительный объем- 664,0 м3; - общая площадь – 136,1 м2; - количество этажей – 1 эт; - количество зданий – 1 шт; 2. Здание насосных для водозаборных скважин: - общий строительный объем- 935,0 м3; - общая площадь – 213,5 м2; - количество этажей – 1 эт; - количество зданий – 1 шт; Перечень сооружений: Станция быстрой зарядки автомобиля – 1пост Резервуар запаса дизельного топлива (ДТ) односекционный (V= 10 м3), подземного исполнения – 2 шт; Резервуар запаса воды на противопожарные нужды, подземного исполнения (V= 50 м3) – 5 шт; Насосная станция для противопожарных нужд, производительностью 20 л/сек, (подземное исполнения) – 1 шт; Комплекс очистных сооружений с ограждением в составе: Очистные сооружения хоз-бытовых стоков (подземного исполнения), производительностью – 15м3/сут. – 1 шт; Очистные дождевых стоков, объемом – 6 м3 (подземное исполнение), производительностью – 3 л/сек. – 1 шт; Аккумулирующая ёмкость, подземного исполнения, (V= 300 м3)- 1 шт; Канализационная насосная станция, производительностью – 120 л/сек. – 1 шт; Площадка слива топлива с резервуаром для сбора аварийных проливов топлива автоцистерн, (подземное исполнение), (V= 10 м3)- 1 шт; Дымовая труба, высота – 16 п.м. – 1 шт; Эстакада, протяженность – 15,6 п.м, высота – 1,6 п.м., количество – 1 шт; Внутриплощадочные инженерные сети и технологические присоединения к внешним инженерным сетям |
| 1.9 | Гарантии | Исполнитель гарантирует Заказчику качественное выполнение работ и ввод Объекта в эксплуатацию в указанные сроки. |
| 1.10 | Сведения о ранее выполненных технических обследованиях | Отчет ООО «ИнтоТех» от 20.04.2022 |
| Раздел 2. Основные требования, необходимые при проведении работ по вводу Объекта в эксплуатацию |
| 2.1 | Здания и сооружения, подлежащие вводу в эксплуатацию | Комплекс зданий, сооружений, инженерных сетей и систем в составе Объекта. |
| 2.2 | Требования к работам | Качество всех выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНИП) и других нормативных документов, с соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности |
| 2.3 | Объем Услуг по вводу Объекта в эксплуатацию | Восстановление работоспособности оборудования, ремонт зданий и сооружений, калибровка и поверка средств измерений, СМР, ПНР, оформление документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию. |
| 2.4 | Требования к составу и порядку проведения работ | Перечень работ необходимо провести в соответствии с п. 2.4.1 – 2.4.3 настоящего ТЗ. |
| 2.4.1 | Первый этап (Ввод в эксплуатацию АЗС) | Восстановление работоспособности пожарных резервуаров АЗС. Восстановление работоспособности резервуаров жидко-моторного топлива АЗС (зачистка, геометрическая калибровка, дефектоскопия). Замена (при необходимости) трубопроводов, запорной и дыхательной арматуры АЗС. Проведение ремонта посадочного места люка ливневой канализации под навесом ТРК. Оценка работоспособности электронных компонентов, ремонт электрооборудования. Контрольные замеры параметров линий питания и связи, и, при необходимости, замена кабельных трасс АЗС. Обновление программного обеспечения ТРК. Монтаж модуля продажи по безналичному расчету, блока связи, дополнительного места оператора и пр. Проведение калибровки ТРК (юстировка). Замена пожарной сигнализации. Ремонт кровли здания Операторной АЗС. Замена подвесного потолка здания Операторной АЗС. Демонтаж брендированных элементов (при необходимости). Замена станции быстрой зарядки автомобилей. Проведение пуско-наладочных работ АЗС. |
| 2.4.2 | Второй этап (Ввод в эксплуатацию сопутствующей инфраструктуры) | Восстановление работоспособности пожарных резервуаров здания АТП. Восстановление работоспособности резервуара дизельного топлива здания энергоцентра. Замена (при необходимости) трубопроводов. Ремонт электрооборудования и замена кабельных трасс сопутствующей инфраструктуры. Проведение технического обслуживания оборудования сопутствующей инфраструктуры в соответствии с проектной документацией и паспортами. Замена пожарной сигнализации здания энергоцентра и здания насосной для водозаборных скважин. Замена УФ-лампы системы водоподготовки. Замена узлов учета водопотребления с артезианских скважин. Ремонт кровли здания энергоцентра. Замена узлов учета сбрасываемых сточных вод. Проведение ремонта фундаментов (при необходимости). |
| 2.4.3 | Третий этап (Дополнительные работы) | Проведение ремонтных работ, необходимость которых будет выявлена по результатам комплексного технического аудита. Проведение ремонтных работ, необходимость которых будет выявлена в ходе ввода объекта в эксплуатацию (скрытые дефекты). |
| 2.5 | Срок передачи отчетной документации | В соответствии с графиком проведения работ к Договору. |
| 2.6 | Состав отчетной документации | Первый этап: Акты выполненных работ. Акты монтажа пожарной сигнализации. Акты проведения тарировки ТРК. Акты скрытых работ. Руководство по эксплуатации ПО. Паспорта на оборудование. Прочее. Второй этап: Акты выполненных работ. Акты монтажа пожарной сигнализации. Акты скрытых работ. Паспорта на оборудование и СИ. Акты о проведении ТО. Прочее. Третий этап: Акты выполненных работ. |

| Главный специалист ТО УПТД Согласовано: Начальник УПТД | ____________В.А. Ракитский ________________В.В. Козин |
| --- | --- |